L.dz. ROD. 213.6.2023                                                                              Nysa, 2023-09-18

Ogłoszenie ROD. im. A. Mickiewicza w Nysie

Przetarg  pisemny

Zarząd ROD. im. A. Mickiewicza w Nysie  ogłasza Przetarg pisemny na wykonanie:

wodociągowania  alejki  III i IV  na Ogrodzie „SENIOR.

Zakres prac obejmuje:
1. Roboty ziemne - wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi 
    w gruncie  kat. III w ziemi na długości:

- Aleja III – 411 mb.

- Aleja IV – 553 mb.

Razem na długości 964 mb.

2. Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych śr. grubość warstwy 10 cm.

3. Położenie sieci wodociągowej – montaż rurociągów  z rur  polietyleonowych  metodą 
      zgrzewania czołowego lub elektropoporowego   o średn. zewnętrznej PE (PEHD) 63 mm. 
    – na długości 964 mb.

4. Montaż przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 25 mm.:

- 66 szt. wraz z trójnikami montowanych na rurociągu alejki łącznej dł. 352 mb.,

- 16 szt. przyłączy pojedynczych do działek łącznej dl. 43,00 mb.

5. Montaż obejmy do nawiercania na rurach PE (PEHD) o średnicy zewnętrznej 63 mm.

6 Montaż na końcu alejek 2 zasuw  żeliwnych klinowych  kołnierzowych z obudową o 
     średnicy DN80 mm.

7. Montaż korków zaślepiających na przyłączach – 148 sztuk.

7. Zabezpieczenie istniejących kabli  energetycznych w wykopach otwartych – rury ochronne
    (osłonowe)  z PE, PCW, PP.

8. Oznakowanie  trasy sieci wodociągowej taśmą z wkładką  metalową.

9. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych.

Czas realizacji inwestycji od 9 października 2023 r.  do 15 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje  w sprawie przetargu można uzyskać pod nr telefonu (77) 4310810 w dniach i godzinach pełnionych dyżurów w biurze ROD:  poniedziałek 10:00 - 13:00,  środa    14:00 - 17:00.

Termin składania pisemnych ofert przetargowych  do dnia 26.09.2023 r. na adres:

                                       PZD Stowarzyszenie Ogrodowe, ROD im. A. Mickiewicza 
                                              48-304 Nysa ul.  Mickiewicza 139,

lub na adres   e-mail: rod.im.mickiewicza.nysa@o2.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.